| Escolha as espias de sua embarcação. Tamanho Embarcação Cabo Poliamida (Nylon) Espias (pés) Tipo Diâmetro (mm) Lançantes (m) Springs (m) Traveses (m) 16 a 20 torcido 3 pernas 10 4,5 6 21 a 25 torcido 3 pernas 10 4,5 7,5 26 a 30 torcido 3 pernas 12 6 7,5 31 a 36 torcido 3 pernas 14 6 10 37 a 44 torcido 3 pernas ou trançado 8 pernas 16 9 12 45 a 54 trançado 8 pernas 18 9 15 9 55 a 64 trançado 8 pernas 22 12 18 12 65 a 74 trançado 8 pernas 24 14 21 14 Obs: Este é apenas um guia de referência devendo ser adaptado ao tipo da embarcação e habitos/locais de atracação usualmente utilizados. A CSL Marinharia fornece os cabos de ESPIA no comprimento e acabamento à escolha do cliente. Embarcações maiores, envie consulta para determinar bitolas, comprimentos e acabamentos das ESPIAS. ESPIAS |
| --- |
| CABOS DE FUNDEIO Escolha a AMARRA de acordo com o tamanho da sua embarcação. Tamanho Embarcação Guincho Âncora Corrente Calibrada Cabo Poliamida (Nylon) (pés) Potência (W) Tipo Peso (Kg) Diâmetro (mm) Metragem mínima Tipo Diâmetro (mm) Metragem mínima 16 a 20 500 500 Bruce Bruce 5 3,5 6 6 2 3,5 torcido 3 pernas torcido 3 pernas 10 10 30 30 21 a 25 800 800 Bruce Bruce 7,5 5 6 6 2 3,5 torcido 3 pernas torcido 3 pernas 10 10 45 45 26 a 30 800 800 Bruce Bruce 10 7,5 6 6 3,5 4 torcido 3 pernas torcido 3 pernas 12 12 50 50 31 a 36 1000 1000 Bruce Bruce 10 7,5 8 8 3,5 4 torcido 3 pernas torcido 3 pernas 14 14 60 60 37 a 44 1500 1500 Bruce Bruce 12 10 8 8 4 5 torcido 3 pernas ou trançado 8 pernas 16 16 60 60 45 a 54 2000 2000 Bruce Bruce 15 12 8 8 4 5 trançado 8 pernas trançado 8 pernas 18 18 75 75 55 a 64 2300 2300 Bruce Bruce 20 15 10 10 5 5 trançado 8 pernas trançado 8 pernas 22 22 75 75 65 a 74 2500 Bruce 20 12 100 Obs: Este é apenas um guia de referência que deve ser adaptado ao tipo de embarcação, especificações do guincho, local e hábitos de navegação A CSL Marinharia fornece os cabos e as correntes também em comprimentos e bitolas à escolha do cliente. |  |